Opgavesættet består af 6 opgaver på 6 sider inklusive forsiden og et indskrivningsskema. Alle medbragte skriftlige hjælpemidler, lommeregner og tegnerekvisitter må anvendes. Husk: Besvarelsen med alle udregninger og tydeligt navn skal afleveres på det udleverede papir

Slutopgaver

Matematik

niveau F

for murere

Navn: __________________________________________________________

Opgave 1.

Lønseddel.

Her ser du Frederikke Frederiksens lønseddel for marts måned 2009.

Kilde: http://www.itrojka.dk/erhvoek/figur/kap16_figurer.pdf

Ahmed, der er murerlærling, får udbetalt 14-dages løn på baggrund af følgende tal:

Bruttoløn:	kr. 6.327,-

ATP:	 kr. 47,40

Fradrag ifølge skattekort:	  kr. 1.790,-

Trækprocent ifølge skattekort:	38%

Du bedes beregne følgende beløb til Ahmeds lønseddel:

- Bidragsgrundlag.

- AM-bidrag, afrundet til hele kroner. AM-bidragssatsen er 8%.

- A-indkomst.

- Nedrundet trækgrundlag (nedrundet til hele 10-ere).

- A-skat oprundet til hele kr.

- Til udbetaling fra kassekredit.

Opgave 2.

Måleenheder:

Omsæt følgende længdemål til mm:

- 0,023 m

- 7,8 cm

Omsæt følgende flademål til m2:

- 4133 cm2

- 451 dm2

Omsæt følgende rummål til liter:

- 0,43 m3

- 12,7 hl

Opgave 3.

Målestoksforhold:

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema.

| Målestoksforhold | Tegningsmål i cm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:100 | 7 cm |  |
| 1:50 |  | 16 m |
|  | 23 cm | 4,6 m |
| 1: 10 | 2,6 cm |  |
| 1: 200 |  | 8 m |
|  | 3 cm | 30 m |

I denne opgave skal der ikke vises udregninger. Dine resultater skal du indføre i indføringsskemaet bagest i dette opgavesæt (side 6). Indføringsskemaet skal afleveres sammen med din øvrige besvarelse.

Opgave 4.

Herunder ses en tegning af en gavl med en dør og et cirkelformet vindue. De virkelige mål er angivet i cm og målestoksforholdet er 1:100.

(Tegningen er ikke målfast)

Døren har flg. mål:

Højde:	   200 cm

bredde:	170 cm

Vinduets diameter er 100 cm.

- Beregn arealet af døren.

- Beregn arealet af vinduet.

- Beregn arealet af gavlen med fradrag for døren og vinduet.

- Beregn t, dvs. tagfladens højde.

- Beregn vinkel A (vinkel i kip).

Opgave 5.

4 murerkollegaer skal dele en akkordudbetaling i forhold til deres timeforbrug.  Den samlede udbetaling er på 14.700,- kr.

Fordelingen er som følger:

Arne skal have 2.450,- kr.

Bent skal have en tredjedel

Carl skal have 20 %

Dennis får resten.

- Beregn hvor mange penge Dennis skal have.

- Beregn hvor mange % af hele beløbet Dennis får.

Opgave 6.

En halv-stens skillevæg med målene 320 cm x 250 cm mures op.

Der regnes med et forbrug på 64 sten pr. m2.

- Hvor mange sten skal der bruges, når der ikke regnes med spild.

Muren pudses med et 1,2 cm mørtellag.

- Hvor mange m3 mørtel skal der bruges til pudslaget (når der ikke regnes med spild)?

Mørtelens massefylde er 1,9.

- Hvor mange kg vejer den anvendte mørtel?

Indføringsskema til opgave 2.

Navn: _________________________________

| Målestoksforhold | Tegningsmål i cm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:100 | 7 cm |  |
| 1:50 |  | 16 m |
|  | 23 cm | 4,6 m |
| 1: 10 | 2,6 cm |  |
| 1: 200 |  | 8 m |
|  | 3 cm | 30 m |

HUSK: Dette indføringsskema skal afleveres som en del af den samlede besvarelse!

# Text boxes

t

A

580

350

600