Opgavesættet består af 5 opgaver på 4 sider inklusive forsiden. Alle medbragte skriftlige hjælpemidler, lommeregner og tegnerekvisitter må anvendes. Husk: Besvarelsen med alle udregninger og tydeligt navn skal afleveres.

Midtvejsopgaver

Matematik

niveau F

for tømrere

Hold: TØ120819GF2

2. oktober 2019

Navn: __________________________________________________________

.

Opgave 1.

Måleenheder:

Omsæt følgende måleenheder:

- 9 mm til cm

- 2,3 dm til cm

- 220 dm2 til m2

- 3200 cm2 til m2

- 0,043 m3 til liter

- 42 hl til m3

Opgave 2.

Målestoksforhold.

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema.

| Målestoksforhold | Tegningsmål i cm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:20 | 23 cm |  |
| 1:100 |  | 3,7 m |
|  | 21 cm | 42 m |
| 1:1000 | 3,2 cm |  |
| 1:50 |  | 2,4 m |
|  | 30 cm | 6 m |

Her ses en skitse af en byggegrund med form som en trapez. De virkelige mål er angivet.

Tegn byggegrunden i målestoksforhold 1:500

Opgave 3

Procentregning.

Opgave 4

Blandingsforhold.

Til et byggeri skal der støbes et betondæk.

Det kasseformede fundament har målene:

Længde: 	600 cm

Bredde:	400 cm

Tykkelse:	  10 cm

- Beregn hvor mange m3 beton der skal bruges til dækket.

Betonen blandes i forholdet 1:3:2 (cement:sand:sten)

- Beregn hvor mange liter, der skal bruges af henholdsvis cement, sand og sten.

Opgave 5.

Herunder ser du en tegning af et udhus. Tegningen er ikke målfast.

Kilde: http://www.flexanex.dk/fileadmin/Arkiv/PDF/flexanex_A49_standard.pdf

- Beregn udhusets udvendige grundareal i m2.

- Beregn gavlens udvendige areal i m2.

- Beregn udhusets udvendige rumfang i m3.

- Beregn tagfladens bredde.

Opgave 6.

- Lav en cylinder med så stort rumfang som muligt af et stykke rundfoldet A4-papir (29,7 cm x 21 cm) – vi ser bort fra, at der egentlig også skal være 2 endeflader (cirkelformede). Papiret kan rundfoldes på to forskellige måder. Giver de samme rumfang?

- Beregn rumfanget (rumfangene) i liter.

- Beregn overfladearealet af de to cylindre (medregnet top og bund).

# Text boxes

22 m

28 m

14 m

Alle mål er i cm.

A

274

211

229

215