.

Slutopgaver

Matematik

niveau F

Hold: Tømrere

Navn: __________________________________________________________

Opgave 1.

Målestoksforhold.

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema.

| Målestoksforhold | Tegningsmål i mm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:200 | 140 mm |  |
| 1:100 |  | 8 m |
|  | 48 mm | 48 m |
| 1:50 | 23 mm |  |
| 1:5 |  | 1,8 m |
|  | 100 mm | 0,2 m |

I denne opgave skal der ikke vises udregninger. Dine resultater skal du indføre i indføringsskemaet bagest i dette opgavesæt (side 6).

Opgave 2.

Omsætning af måleenheder.

Omsæt følgende mål:

  - 17 dm til cm

  - 8 mm til cm

  - 800 mm2 til cm2

  - 4,1 m2 til cm2

  - 0,01 m3 til liter

  - 42 hl til m3

Opgave 3.

Lønseddel.

Her ser du Frederikke Frederiksens lønseddel for marts måned 2009.

Kilde: http://www.itrojka.dk/erhvoek/figur/kap16_figurer.pdf

Siden marts 2009 er der sket følgende ændringer i Frederikkes lønforhold:

Bruttoløn er steget til:	kr. 20.900,-

Fradrag ifølge skattekort er steget til:	  kr.   4.900,-

Trækprocent ifølge skattekort er ændret til:	41%

ATP er uændret kr. 90,-

Du bedes beregne følgende på baggrund af de ændrede tal:

  - Bidragsgrundlag.

  - AM-bidrag, afrundet til hele kroner. AM-bidragssatsen er 8%.

  - A-indkomst.

  - Nedrundet trækgrundlag (nedrundet til hele 10-ere).

  - A-skat oprundet til hele kr.

  - Til udbetaling fra kassekredit.

Opgave 4.

Nedenfor ses en tegning af et spærfag. Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.

  - Beregn spærlængderne l1 og l2.

  - Beregn arealet i m2 af den trekant, som spærfaget danner (trekant DEF).

Opgave 5.

Til fremstilling af spærene i opgave 4 indkøbes i alt 190 m spærtræ.

Prisen på spærtræet er kr. 27,15 pr. meter (uden moms).

  - Beregn det samlede rumfang i m3 af det indkøbte træ.

Træets massefylde er 0,6.

  - Beregn vægten i kg af det indkøbte træ.

  - Beregn prisen på det indkøbte træ (uden moms).

  - Beregn prisen på det indkøbte træ (med 25% moms).




Der opnås en rabat på 20%.

  - Beregn prisen efter fradrag af rabat.

Indføringsskema til opgave 1.

Navn: _______________________________________Hold:

| Målestoksforhold | Tegningsmål i mm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:200 | 140 mm |  |
| 1:100 |  | 8 m |
|  | 48 mm | 48 m |
| 1:50 | 23 mm |  |
| 1:5 |  | 1,8 m |
|  | 100 mm | 0,2 m |